## Slide 1: Meranie času Mgr. Viera Levočová

## Slide 2: Ako merali čas kedysi:
Pomocou
Slnka
Slnečných hodín
Vodných hodín
Presýpacích hodín
Kyvadlových hodín
Vreckových
Moderných
Atómových.

## Slide 3: Slnečné hodiny

## Slide 4: Vodné hodiny – Klepsydra-clepsydra

## Slide 5: Presypacie hodiny

## Slide 6: KyvadlovÉ hodiny
Pravidelného kývania kyvadla si všimol už v 16. storočí taliansky učenec Galileo Galilei. V kostole sledoval rozhojdanú lampu na dlhom závese. Podľa svojho tepu zistil, že jedno kývanie trvá vždy rovnako dlho. Toto bolo neskôr využité v konštrukcii kyvadlových hodín.

## Slide 7: Vreckové
Vo vnútri je koliesko s pierkom, ktoré sa točí sem a tam nie je ani chvíľu v pokoji preto sa nazýva Nepokoj.
Zvyšné kolieska premieňajú pohyb nepokoja na pohyb ručičiek.

## Slide 8: Moderné hodiny
Namiesto nepokoja je v nich tenučký kryštál, ktorý sa zmršťuje a rozťahuje. Pri ňom je elektronické počítadlo, ktoré počíta kmity kryštálu. Ak napočíta rovnaký počet kmitov, pohne ručičkami.

## Slide 9: Atómové
pracujú na princípe kvantového generátora. Využívajú kmity atómov vodíka alebo cézia a ich denná odchýlka je menšia ako
1/10 000 000 000 s.

## Slide 10: Stopky
Na rozdiel od hodiniek merajú istý časový úsek. Stopky majú dve stupnice.
Hlavná je rozdelená na 60 rovnakých dielov. 1d = 1s. K nej patrí veľká ručička. Jeden diel hlavnej stupnice je rozdelený ešte na 5 dielikov.
Vedľajšia je rozdelená na 30 dielikov 1 d = 1 min.

## Slide 11: metronóm
Spolu s presýpacími hodinami merajú len určité – stanovené časové úseky, nie presný čas.
Používa sa na stanovenie tempa hraného diela.

## Slide 12: Jednotky času
Základnou jednotkou času v Medzinárodnej sústave jednotiek je sekunda. Je stanovená pomocou kmitov prebiehajúcich v atómoch. Značka fyzikálnej jednotky čas je t.
. 60 . 60
1 h 1 min 1 s
: 60 : 60

## Slide 13: Cvičenia
Vyjadri v sekundách:
  20 min = 2 h 10 min = 15 min 10 s=
  3 h = 1 d 4 h 30 min = 4 h 5 min 7 s =
Vyjadri v minútach a hodinách:
  7 320 s= 2 400 s = 4 320 s =
  9 000 s = 6 000 s = 5 040 s =
Rýchlik odišiel z Prahy o 13 h 19 min a do Bratislavy prišiel o 18 h 6 min. Aký čas strávili cestujúci vo vlaku?